MONTÁŽ - DEMONTÁŽ   STŘEDOVÉHO SLOŽENÍ  BB30

Montážní pokyny

K montáži a denontáži používejte výhradně originální nářadí a postupujte podle níže uvedených pokynů.

Detailní instrukce pro montáž  BB30 i dalších FSA produktů naleznete na www.fullspeedahead.com

0 	mufna středového složení

1	pojistný rozpěrný kroužek

2	ložiska BB30

3	pravá (převodníková) krytla ložiska

4	levá krytka ložiska ( pouze pro mufnu 68mm)

5	2,5mm podložka ( pouze pro mufnu 68mm)

6          Pravá klika s osou

7          Seřizovací matice

8	pojistný šroub seřizovací matice

9	pojistný kroužek seřizovací matice

10        levá klika

11        podložka (1.75mm)

12        šroub kliky BB30

13        podložka (3mm)

14        M25 pojistná matice

Kompatibilita BB30  středová mufna68 a 73mm

FSA MTB kliky jsou kompatibilní pro 68 i 73mm středovou mufnu

- Pro 68mm středovou mufnu, použijte 2.5mm podložky (5) a levou krytku ložiska (4) orázek fig.2

- Pro 73mm středovou mufnu, nepouživejte  2.5mm podložky (5) a levou krytku ložiska (4) orázek fig.3

- Dotažení a nastavení provádějte podle  bodu Samostahovací šroub a pojistná matice .

Pozn. Veškeré krytky a podložky jsou dodávány spolěčně s klikami. Nepoužívejte více

podložek než je uvedeno. Hrozí nebezpeční poškození klik a úrazu.

Instalace  FSA BB30

Příprava

- přesvěčte se,  že středová mufna (0) je čistá a bez ocelových otřepů, špíny a barvy

- Aplikujte tenkou vrstvu mazacího tuku z vnitřní strany středové mufny

Středová mufna - pojistný rozpěrný kroužek

- Aplikujte tenkou vrstvu mazacího tuku na pojistný kroužek

- Použijte kleště na pojistné kroužky,stáhněte pojistný kroužek (1) a vložte jej do frézované drážky ve středové mufně viz obr. Fig 4.

- Přesvěčte se,  že kroužek je zcela usazený v drážce

Ložiska

- Aplikujte tenkou vrstvu mazacího tuku  na ložiska (2)

- Použijte FSA nářadí  EE037, instalujte jedno ložisko viz. obr.fig 5. Lisujte ložisko tak, aby zcela dosedlo na pojistný kroužek

- Lisujte protější ložisko viz. obr.fig 6. Lisujte ložisko tak, aby zcela dosedlo na pojistný kroužek

- Vložte duralové krytky (3) vystouplou  drážkou směrem k ložisku.

Klika a seřizovací matice

- Aplikujte tenkou vrstvu mazacího tuku  na středovou osu a zcela zasuňte pravou kliku (6) přes BB30 ložoska (2)

- Seřizovací matice je namontovaná od výrobce. Aplikujte tenkou vrstvu mazacího tuku na závit seřizovací matice (7) a zcela ji dotáhněte k levé klice (10). Seřizovací matice musí mít pojistný šroub (8) a kroužek (9) nainstalován dle obr. Fig 7

Poznámka: zkontrolujte, že mezera pojistného kroužku je mino pojistný šroub. Obr fig. 8

Samostahovací šroub a pojistná matice – nastavení

Samostahovací šroub a pojistná matice

- Samostahovací šroub je namontován od výrobce. Šroub kliky je složen viz obr.Fig.9

- Pro dotažení šroubu do osy použijte imbusový klíč 10mm. Dotahovací moment pro šroub kliky je 39-49Nm.

Poznámka: Aplikujte mazací tuk na závit šroubu.

- Dotáhněte seřizovací matici (7) utahovacím monentem 7-9Nm pomocí stranového klíče 36mm.

- Dotáhněte 1,5mm inbusovým klíčem pojistný šroub seřizovací matice.

Demontáž

K demontáži použij nářadí ( EE038) určené pro demontáž BB30

Příprava

- Použij imbusový klíč 10mm k demontáži levé kliky. Otáčením šroubem proti chodu hodinových ručiček za pomocí samostahovací matice demontuj levou kliku

- Demontuj pravou kliku s osou

Demontáž ložisek

- provleč  přípravek přes ložisko viz. obr fig. 10. Nasuň krytku  a za pomoci dotahování matice přípravku demontuj ložisko.